ОАО  « АЯН»                                                                      Лаборатория

21.10.05

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОЙКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ  РАЗЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ  шланги и разливочные краны тщательно промывать водопроводной водой, 1 раз в  5 дней проводить дезинфекцию.

ОПИСАНИЕ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ  РАЗЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Открыть промывочный кег и залить в него дезинфицирующий раствор (0.05% р-р Септабика или 1% р-р НИКИ-2), закрыть кег.

Снять замок с пивного кега и замочить замок в дез. растворе на 5 минут, после чего одеть  замок на фитинг промывочного кега.

Открыв разливочный кран на разливной  колонке, дез. раствор под давлением подать из промывочного кега в систему, выталкивая остатки пива.

Как только остатки пива вышли из системы,  и  из разливочного крана пошёл промывочный раствор, кран закрыть и выдержать  15 минут, чтобы раствор растворил осадок на стенках пивопровода. Затем снова открыть разливочный кран и прогнать оставшийся раствор через систему.

Снять замок с промывочного кега  промыв и заполнив его  холодной водой, снова надеть на него замок, открыть кран на разливочной колонке, выгоняя промывочный раствор промываем систему чистой водой-двумя ёмкостями кега. После окончания промывки системы снять замок с промывочного кега, ополоснуть его   в холодной воде.

Затем снять разливочный кран с колонки и замочить в промывочном растворе на 5 минут, проершить после чего промыть в холодной воде. (Периодичность разборки промывочного крана - 1 раз в 5 дней).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ.

ОСНОВНОЙ 10% РАСТВОР СЕПТАБИКА: 100г Септабика растворить в 1 литре воды. Раствор устойчив. Срок хранения-2года.

РАБОЧИЙ 0.05% РАСТВОР СЕПТАБИКА: 50 мл основного 10% раствора развести в 10л воды. Срок хранения раствора - 7 дней.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1% РАСТВОРА НИКИ-2:

100 мл НИКИ-2  развести в 10л воды.  Раствор использовать свежеприготовленным.

Проведение ежедневной промывки  и дезинфекции разливочных шлангов и кранов фиксировать в журнале за подписью исполнителя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ, САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ НЕСЁТ  ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ.